## СОВЕТ  ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

от 00.00.2016                                                                                                                               №000

х.Бабиче-Кореновский

Об утверждении Инвестиционной программы

# развития систем коммунальной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения «Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» на 2017-2019 годы

В  соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   уставом  Пролетарского сельского поселения Кореновского района, решением Совета Пролетарского сельского поселения Кореновского района от  года №  000 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Пролетарского сельского поселения  «Жилищно-коммунальное хозяйство» «Реконструкция, модернизация и развитие объектов водоснабжения Пролетарского сельского поселения Кореновского района» на 2017 - 2019 годы»,    Совет Пролетарского  сельского поселения Кореновского района

р е ш и л:

1. Утвердить Инвестиционную программу развития систем коммунальной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения «Модернизация и развитие объектов водоснабжения Пролетарского сельского поселения» на 2017-2019 годы (прилагается).

2. Финансирование мероприятий Инвестиционной программы предусматривается за счет инвестиционной надбавки  к тарифу на услуги по водоснабжению.

3. Организацию выполнения настоящего решения возложить на муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Пролетарского сельского поселения.

4. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на администрацию Пролетарского сельского поселения Кореновского района (Дорошенко).

6. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Пролетарского сельского поселения

Кореновского района                                                                М.И. Шкарупелова

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета Пролетарского

сельского поселения

Кореновского района

от _______ 2016 № ____

Инвестиционная программа

муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства» Пролетарского сельского поселения Кореновского района

«Модернизация и развитие объектов водоснабжения Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2017 -2019 годы»

х. Бабиче-Кореновск

2016 год

ПАСПОРТ

инвестиционной  программы

муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства» Пролетарского сельского поселения Кореновского района

«Модернизация и развитие систем водоснабжения Пролетарского сельского поселения Кореновского района  на 2017-2019 годы»

| Наименование организации коммунального комплекса | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунального хозяйства» Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Разработчик и исполнитель программы | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунального хозяйства» Пролетарского сельского поселения Кореновского района |
| Наименование программы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства» Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Модернизация и развитие объектов водоснабжения Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2017 -2019 годы» |
| Цели и задачи | Цели программы: 1. Улучшение экологической ситуации на территории поселения; 2.Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению Пролетарского сельского поселения; 3.Повышение безопасности и надежности эксплуатации объектов водоснабжения; 4.Сохранение химического состава и вкусовых свойств питьевой воды; 5.Обеспечение эпидемиологической безопасности и исключение попадания в водные объекты канцерогенных соединений. 6. Повышение антитеррористической защищенности важных объектов водоснабжения. Задачи программы: 1. Разработка мероприятий по улучшению систем водоснабжения направление на обеспечение потребностей Пролетарского сельского поселения качественной водой с учетом развития систем коммунальной инфраструктуры 2. Определение финансовой потребности муниципального унитарного предприятия Пролетарского поселения на реализацию мероприятий инвестиционной программы; 3. Расчет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на услуги организации коммунального комплекса по водоснабжению. |
| Сроки реализации программы | 2017-2019 годы |
| Источники финансирования | Источниками финансирования настоящей инвестиционной программы являются: 1. Собственные средства муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства» Пролетарского сельского поселения. 2. Инвестиционная надбавка к тарифам на оказываемые услуги. |
| Ожидаемые конечные результаты | 1. Улучшение экологической ситуации на территории поселения; 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению Пролетарского сельского поселения; 3. Повышение безопасности и надежности эксплуатации объектов водоснабжения; 4. Сохранение химического состава и вкусовых свойств питьевой воды; 5. Обеспечение эпидемиологической безопасности и исключение попадания в водные объекты канцерогенных соединений. 6. Повышение антитеррористической защищенности важных объектов водоснабжения. |

1.Обоснование необходимости разработки и утверждение

инвестиционной программы

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Жилищно-коммунального хозяйства» Пролетарского сельского поселения Кореновского района «Модернизация и развитие объектов водоснабжения Пролетарского сельского поселения Кореновского района на 2017 -2019 годы» разработана на основании:

Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 23 ноября 2001года  № 261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении   энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные    акты Российской Федерации»;

приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

решения Совета Пролетарского сельского поселения Кореновского района от 	____________________  2016 года № _____ «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства» Пролетарского сельского поселения Кореновского района.

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунального хозяйства» Пролетарского сельского поселения Кореновского района имея в хозяйственном       ведении (собственник администрация Пролетарского сельского поселения Кореновского района) объекты водопровода, в процессе эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает надежность и стабильность их работы, а так же их перспективное развитие.

В связи с дефицитом финансовых средств у муниципального унитарного предприятие «Жилищно-коммунального хозяйства» Пролетарского сельского поселения Кореновского района и недостаточным бюджетным финансированием сложилась неблагополучная ситуация в работе системы водоснабжения: увеличился износ сетей и сооружений (на 01 января 2016 года износ составляет в среднем более 94 %), строительство и модернизация объектов водоснабжения ведется слабыми темпами, большинство средств и труда уходит на текущий ремонт действующих водопроводных сетей и объектов водоснабжения.

2. Характеристика текущего состояния системы водоснабжения,

основные технико-экономические показатели

МУП ЖКХ Пролетарское сельское поселение  оказывает услуги водоснабжения в Пролетарском  сельском поселении.

Водоснабжение хутора Пролетарского и хутора Бабиче-Кореновского  осуществляется из подземных источников, забор воды осуществляется из пяти  артезианских скважин глубиной от 136 до 180 метров разной производительностью от 20 до 25 м3/час  Артезианские скважины оборудованы глубинными насосами производительностью 10 и 16  куб.м/час. Режим эксплуатации скважин непрерывный. Из скважин по центральным магистральным водопроводам вода подается к потребителям. Общая протяженность водопроводов составляет 36,6 км. Магистральный водопровод  закольцован в х.Пролетарском.

Особенностью водопроводной системы  Пролетарского сельского поселения является наличие старых изношенных магистралей проложенных в 60-70годах годах прошлого столетия.

Схемы этих проложенных магистралей утеряны или их вообще не существует.  Пришедшая в негодность башня на водозаборе  ГСМ  постоянно дает течь и   требует капитального ремонта, либо работы с преобразователем. В связи с движением подземных грунтовых  слоев снизился дебет подъема воды.  Постоянно проводимые мероприятия по снижению потерь воды: во время устранение порывов, регулирование давления с помощью преобразователей  снизили  количество поднимаемой воды.

Второй особенностью  экономической деятельностью является на предприятии отсутствует наличие  спец техники (экскаватора,

Третьей особо важной проблемой для предприятия является оформление правоустанавливающих  документов, которые необходимы для работы предприятия  в законном порядке и в соответствии с нормами  СанПин.

3. Анализ существующих проблем, решаемых при реализации

программы, описание программных мероприятий

Развитие Системы водоснабжения направлено на обеспечение Пролетарского поселения  необходимым количеством и качеством питьевой воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» с обеспечением максимальной         эффективности производства при оптимальных затратах.

Для обеспечения стабильной экологической ситуации на территории поселения,   повышения безопасности и надежности объектов водоснабжения, обеспечения  эпидемиологической  безопасности и отключения  попадания в водные объекты канцерогенных соединений, повышения антитеррористической безопасности в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения о водопроводов питьевого назначения» раздел 3 «Основные мероприятия на территории ЗСО», п.3.1.1- 3.2.3.2 и Спин 2.04.02-84 «Водоснабжение». Наружные сети и сооружения», п. 10 «Зоны санитарной охраны» раздел «Санитарные мероприятия на территории зон. Подземные источники водоснабжения», на территории первого пояса ЗСО устанавливаются следующие санитарно- защитные мероприятия:

территории первых поясов зон строгого режима водозаборных  скважин

МУП «ЖКХ» Пролетарского сельского поселения должны быть спланированы, огорожены, озеленены кустарниковой растительностью и охраняемые;

ограждение площадок скважин выполнить согласно СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок предприятий, зданий и сооружений»:

на территории населенного пункта ограждение должно быть выполнено из стальной сетки или железобетонного решетчатого ограждения. Высота ограждения 1,6 - 2,0 м;

вне населенного пункта из колючей проволоки. Высота ограждения 1,6-2,0 м;

примыкание к ограждению водозабора строений, кроме проходных и административно-бытовых  зданий не допускается;

ограждения водозаборов должны запираться на замок, с целью предотвращения доступа посторонних лиц.

4.Основные цели и задачи инвестиционной программы

4.1.Цели инвестиционной программы:

1. Улучшение экологической ситуации на территории поселения;

2.Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению Пролетарского сельского поселения;

3.Повышение безопасности и надежности эксплуатации объектов водоснабжения;

4.Сохранение химического состава и вкусовых свойств питьевой воды;

5.Обеспечение эпидемиологической безопасности и исключение попадания в водные объекты канцерогенных соединений.

6. Повышение антитеррористической защищенности важных объектов водоснабжения.

4.2. Задачи инвестиционной программы:

1. Разработка мероприятий по улучшению  систем водоснабжения направление на обеспечение потребностей Пролетарского поселения качественной водой с  учетом развития систем коммунальной инфраструктуры;

2. Определение  финансовой потребности муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства» Пролетарского сельского поселения  на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

3. Расчет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на услуги  организации  коммунального комплекса по водоснабжению.

5. Объемы и источники финансирования инвестиционной программы

Источником финансирования Программы является инвестиционная надбавка к тарифу на  услуги водоснабжения.

Объем финансирования инвестиционной программы, необходимый для реализации программных мероприятий составляет 330 тысяч рублей.

Мероприятия  и источники финансирования   инвестиционной программы

| № | Мероприятия | Всего, тысяч рублей | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Приобретение материалов и установка ограждений на двух артезианских скважинах (х. Б-Кореновск арт. скважина № 5175, арт. скважина № 5586) | 126,15 | 126,15 |  |  |
| 2. | Поэтапное приобретение материалов и установка ограждений на трех артезианских скважинах (х. Пролетарский арт. скважина № 1582, арт. скважинка № 4190, арт. скважина № 6058) | 189,25 |  | 189,25 |  |
| 3. | Реконструкция и модернизация водопроводной сети по ул. Садовой – 115м (х. Бабиче-Кореновск) | 140,6 |  |  | 140,6 |
|  | Итого | 330 | 126,15 | 189,25 | 140,6 |

Одним из основных пунктов программы является поэтапное приобретение материалов и  	обустройство ограждений зон строгого режима на 5-х артезианских скважинах.

6.   Ожидаемые результаты реализации инвестиционной   программы

Реализация  инвестиционной программы направлена на повышение надежности работы систем водоснабжения снижение потерь в сетях: улучшение экологической ситуации на территории поселения;

повышение качества предоставления коммунальных услуг населению Пролетарского сельского поселения;

повышение безопасности и надежности эксплуатацию объектов водоснабжения; сохранение химического состава и вкусовых  свойств питьевой воды;

обеспечение эпидемиологической  безопасности и исключение       попадания в водные объекты канцерогенных соединений.

Реализация инвестиционной программы позволит сэкономить материальные затраты и   освободившиеся денежные средства в количестве 330 тысяч рублей будут использованы для дальнейшей реконструкции и модернизации водопроводной системы Пролетарского поселения Кореновского района.

7. Механизм реализации программы, организация управления и контроль ее исполнения

Контроль исполнения программы осуществляет постоянная депутатская комиссия  по промышленности, транспорту, связи, строительству, ЖКХ и предпринимательству Совета Пролетарского сельского поселения Кореновского района. Ответственность за целевое использование финансовых средств, получаемых на реализацию программы, несет муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунального хозяйства» Пролетарского сельского поселения. Контроль целевого использования финансовых средств осуществляет Администрация Пролетарского сельского поселения».

Расчет

инвестиционной надбавки муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства» Пролетарского

сельского  поселения на услуги водоснабжения на 2017 год

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Расчет надбавки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Натуральные показатели: Подъем воды | Тыс. м3 | 201 |
|  | Потери при добыче | Тыс. м3 | 7 |
|  | Расход на технологические нужды | Тыс. м3 | 5,00 |
|  | Получено воды со стороны | Тыс. м3 | 0,00 |
|  | Подано воды в сеть | Тыс. м3 | 189 |
|  | Внутрихозяйственный оборот | Тыс. м3 | 0,00 |
|  | Потери в сетях | Тыс. м3 | 60,27 |
| 2 | Реализация | Тыс. м3 | 128,73 |
| 3 | Себестоимость по статьям: Материалы | Тыс.руб. | 94,75 |
|  | Цеховые расходы | Тыс.руб. | 10,0 |
|  | ГСМ | Тыс.руб. | 5 |
|  | Общеэксплуатационные расходы | Тыс.руб. | 16,4 |
| 4 | Производственная себестоимость услуги | Тыс.руб. | 126,15 |
| 5 | Экономически обоснованная надбавка к тарифу | Руб. | 0,98 |

Директор муниципального

унитарного предприятия

«Жилищно-коммунального

хозяйства»  Пролетарского

сельского поселения                                                                            А.М. Гармашев